РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА

ШИРОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

**************************************************************

с.Широково, ул.Центральная, 41.                         тел. 8(39557) 34-1-16

от  «22» марта 2016 г. №6

«Об утверждении программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Широковского

муниципального образования на 2016 - 2020годы и

с перспективой до 2032 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Широковского муниципального образования, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Широковского муниципального образования, Дума  Широковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широковского муниципального образования на 2016 – 2020 гг. и с перспективой до 2032 года  в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник Широковского сельского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой

Глава Широковского

муниципального образования                                                                             В.П. Едаков

УТВЕРЖДЕНО

Решением Думы

Широковского 	сельского поселения

от «22» марта 2016 г. № 6

ПРОГРАММА

Широковского муниципального образования - сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Широковского муниципального образования -  сельского поселения на 2016 – 2032 годы»

# с.Широково

# 2016 год

## Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

1. Паспорт программы

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Общая характеристика коммунальной инфраструктуры МО.

2.2Система теплоснабжения.

2.2.1. Характеристика системы теплоснабжения

2.3 Система водоснабжения.

2.3.1 Характеристика  системы  водоснабжения

2.4.Система водоотведения.

2.4.1. Характеристика системы водоотведения.

2.5.Система электроснабжения.

2.5.1. Характеристика системы электроснабжения.

  - Система обращения с твердыми бытовыми отходами.

2.6 .1. Характеристика системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1Краткая характеристика МО.

  - Перспективные показатели развития МО.

    - 3.2.1.Социально-экономические показатели.

### 3.2.2.Перспективы развития застройки.

3.3Анализ имеющейся проектной и производственной документации по развитию коммунальной инфраструктуры МО.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения Широковского сельского поселения.

  - Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения Широковского сельского поселения.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

  - Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении Широковского сельского поселения.

  - Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Широковского сельского поселения.

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ.

6.1Структура инвестиций.

## 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

1

ВВЕДЕНИЕ

Программа Широковского муниципального образования -  сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Широковского муниципального образования- сельского поселения на 2016 – 2032 годы» (далее – Программа)  Широковского муниципального образования - сельского поселения (далее – МО) разработана в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Цель программы – обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условия для жизни населения, при котором: обеспечивается качество, надёжность и доступность предоставления коммунальных услуг; соблюдается баланс развития коммунальной инфраструктуры развития Широковского сельского поселения; поселение содержит коммунальную инфраструктуру за счет собственных средств и средств вышестоящих бюджетов.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Широковского МО;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Широковского МО.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широковского муниципального образования - сельского поселения на 2016 – 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Широковского муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Широковского муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации коммунального комплекса |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условия для жизни населения. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Широковского муниципального образования - сельского поселения; - взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Широковского муниципального образования - сельского поселения. |
| Целевые показатели | Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения , надежность , и энергоэффективность и развития системы коммунальной инфраструктуры, объектов используемых для утилизации , обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, качество коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет : 2016 год. установка резервуара для воды д.Тони – 10 тыс.рублей., ремонт водонапорной башни (замена глубинного насоса) п.Черемшанка - 40 тыс.рублей. 2017год установка водонапорной станции в с.Широково - 80 тыс. рублей 2018год ремонт летнего водопровода 3,2 км. - 20 тыс. рублей 2019год бурение скважины в с.Широково – 100тыс.рублей 2020год текущий ремонт насосной станции - 250 тыс. рублей 2021-2026 года организация зимнего водопровода по программе «Чистая вода» - 1000тыс.рублей 2027-2031 года организация зимнего водопровода по программе «Чистая вода» - 1000тыс.рублей 2032 год текущий ремонт насосной станции – 250 тыс.рублей Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. в развитии системы водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; - снижение уровня потерь воды; - максимальная автоматизация процессов ВОС; - увеличение срока эксплуатации сооружений. 2. в развитии системы водоотведения: - безопасная утилизация сухих остатков КОС; 3. в развитии системы теплоснабжения: повышение надежности теплоснабжения; |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Общая характеристика коммунальной инфраструктуры МО.

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд Широковского МО составил 15,377 тыс. м² общей площади.

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет по муниципальному образованию 4,1 чел./га.

Жилищный фонд Широковского МО представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 2) и по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 6,5%.

Весь ветхий жилой фонд (1-этажных деревянных) приходится на территорию п. Черемшанка.

Средняя этажность жилой застройки составляет 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 15,377 тыс. м² общей площади жилья (100%).

Таблица 1. Распределение жилищного фонда Широковского МО по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-этажные | итого | Всего, тыс. м. кв |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| д.Зенцова |  | 29 | 29 |  | 8 | 8 |  | 37 | 2,850 |
| д.Тони |  | 22 | 22 |  | 5 | 5 |  | 27 | 1,650 |
| п.Черемшанка |  | 7 | 7 |  | 22 | 22 |  | 29 | 2,850 |
| с.Боровинок |  | 18 | 18 |  | 10 | 10 |  | 28 | 1,850 |
| с.Широково |  | 33 | 33 |  | 28 | 28 |  | 61 | 6,177 |
| Всего | 0 | 109 | 109 | 0 | 73 | 73 | 0 | 182 | 15,377 |
| % | 0 | 59,9 | 59,9 | 0 | 40,1 | 40,1 | 0 | 100 | 100 |

Средняя обеспеченность населения Широковского МО общей площадью жилья на 01.01.2012г составила 23,4 м²/чел., что значительно выше среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным, обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                              – 32,2%

канализацией                               – 0%

центральным отоплением          – 0%

горячим водоснабжением          – 0%

газоснабжением                           – 0%

газовыми электроплитами          – 0%

ванными и душевыми                 – 0%

телефонами                                  – 19,1%

мусоропроводами                        – 0%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%, т. е. существенно выше.

Основным потребителем коммунальных услуг является население. Кроме того, по электроснабжению в качестве потребителей выступают бюджетные и коммерческие организации.

Услугами по водоснабжению пользуются население,  бюджетные и коммерческие организации пользуются своими источниками водоснабжения.

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств бюджета Широковского МО.

Коммунальному хозяйству Широковского муниципального образования -  сельского поселения присущи следующие основные проблемы:

- Технологические проблемы.

Основные из них это:

- сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепловой энергии).

- Экономические недостатки.

- убыточность существующей системы водоснабжения;

- сверхнормативные расходы на ремонт.

- Социальные проблемы.

Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

- не обеспечивается требуемый объём и давление воды в системе водоснабжения  в периоды  наибольшего  расхода;

Система теплоснабжения.

    - 2.2.1. Характеристика системы теплоснабжения.

В Широковском МО - 1 котельная. Жилая 1-2-хэтажная застройка усадебного типа - неблагоустроенная, с печным отоплением.

Таблица 2.

| № | Месторасположение | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МОУ СОШ с. Широково, ул. Школьная, 123 | 0,47 Гкал/час |

2.3.Система водоснабжения.

2.3.1 Характеристика  системы  водоснабжения

На территории Широковского МО источники водоснабжения находятся в следующих населенных пунктах:

- с. Широково - 2 водонапорные башни, глубина забора воды 100 метров;

- д. Зенцова - частные колодцы и водозабор  на  р. Уда, д. Тони - 1 скважина;

- с. Боровинок - 1 скважина;

- п. Черемшанка - 1 скважина.

Среднесуточный объем подаваемой воды 10т.

В с. Широково имеется летний водопровод длиной 1км.

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует.

Ливневая канализация отсутствует.

## Проектное решение

Проектируемые объекты социального назначения на I оч. и расчетный срок, по возможности, подключаются к существующим котельным либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками. (предполагаемое топливо – уголь).

- Детский сад на 20 мест (0,07 Гкал/час)– на I очередь и ФАП на 20 мест (0,05 Гкал/час) – на расчетный срок в с. Широково оборудуются эл. бойлерами.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Примечание. Расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных.

Индивидуальные теплоисточники проектируемых объектов социального назначения, имеющие малую мощность и не требующие значительных капиталовложений (на чертежах графически не отображаются), - рассчитаны на электроотопление. Необходимый запас мощности учтен в разделе «Электроснабжение».

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым.

## Проектное решение

Население Широковского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 0,687 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.3, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности 1.3, коэффициент на промышленные нужды 1,1, максимальный суточный расход составит 147,36 м³/сутки.

Таблица 3. Водопотребление на расчетный срок.

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Зенцова | 0,168 | 150 | 1,1 | 1,3 | 36,04 | 3чх1х5 | 54 | 5 | 59 |
| д. Тони | 0,084 | 150 | 1,1 | 1,3 | 18,02 | 3чх1х5 | 54 | 3 | 57 |
| п. Черемшанка | 0,071 | 150 | 1,1 | 1,3 | 15,23 | 3чх1х5 | 54 | 2 | 56 |
| с. Боровинок | 0,092 | 150 | 1,1 | 1,3 | 19,73 | 3чх1х5 | 54 | 3 | 57 |
| с. Широково | 0,272 | 150 | 1,1 | 1,3 | 58,34 | 3чх1х5 | 54 | 8 | 62 |
| Итого | 0,687 | 150 | 1,1 | 1,3 | 147,36 | 3чх1х5 | 270 | 21 | 291 |

Водоснабжение населённых пунктов Широковского МО осуществляется от подземных источников. Скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны быть ликвидированы.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 4, общий пожарный и аварийный запасы равны 291 м³.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Таблица 4. Необходимое количество резервуаров.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных) м³ |
| --- | --- |
| д. Зенцова | 2х50 |
| д. Тони | 2х50 |
| п. Черемшанка | 2х50 |
| с. Боровинок | 2х50 |
| с. Широково | 2х50 |
| Итого: | 10х50 |

Таблица 5. Объекты строительства водоснабжения 1 очереди и на расчетный срок.

| Наименование населенного пункта | Объекты строительства 1 очереди | Объекты строительства на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема, м³/сут | Резервуары чистой воды, м³ | Водопровод, км. | Водопровод, км. |
| д. Зенцова | 36,04 | 2х50 | 2d=100=0.285 d=100=0.425 d=100=0.188 | d=100=2.327 |
| д. Тони | 18,02 | 2х50 | 2d=100=0.225 d=100=2.363 d=100=0.783 | - |
| п. Черемшанка | 15,23 | 2х50 | 2d=100=0.346 | d=100=2.896 |
| с. Боровинок | 19,73 | 2х50 | d=100=0.969 2d=100=0.245 | d=100=1.898 |
| с. Широково | 58,34 | 2х50 | d=100=1.389 d=100=1.300 2d=100=0.541 | - |

Объектов строительства канализации в Широковском МО нет.

2.4.Система водоотведения.

2.4.1. Характеристика системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения на территории МО населённых пунктах отсутствует.

В населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га. Ливневая канализация Широковского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды также должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

2.5.Система электроснабжения.

2.5.1. Характеристика системы электроснабжения.

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению Широковского МО положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей Широковского МО осуществляется от ПС35/10кВ «Костино», находящейся в собственности ОАО «ИЭСК» ЗЭС.

Таблица 6. Основные данные по существующей подстанции.

| № | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ для нужд Широковского МО |
| 1 | Костино | 35/10 | 2х2,5 | 1,82 | 1,82 | 0,6 |

На основании данных контрольных замеров на январь 2011г совмещенный максимум электрических нагрузок Широковского МО на шинах 6-10кВ центра питания составил 0,6МВт. Согласно таблице 25, подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

Питание ПС «Костино» 35/10кВ осуществляется по ВЛ35кВ ПС «Костино» - ПС «Веселый».

Электрические сети 35-10кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Широковского муниципального образования. Инженерная подготовка территории».

## Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ, в целом, соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

## Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Широковском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты нагрузок по площадкам нового строительства представлены в таблицах 27 и 28.

На первую очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах черты Широковского  МО в период до 2022г.

На расчетный срок

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2022 – 2032гг.

Таблица 7. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок.

| №№ п.п. | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 0,6 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 1,01 | 0,41 | 68 |
| 3 | Расчетный срок | 1,34 | 0,41+0,33 | 123 |

Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в Широковском МО на 2032г составит 9831МВтч в год. При численности населения в 0,687 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 14310кВтч на человека в год.

## Проектное решение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 35-10кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающей подстанции.

Электроснабжение потребителей Широковского МО на уровне 2022г предусматривается от  ПС35/10кВ «Костино».

На 1 очередь

Реконструкция ПС «Костино» - замена трансформаторов мощностью 2,5МВА на трансформаторы мощностью 4,0МВА каждый.

Строительство ВЛ10кВ от деревни Шипицино до деревни Зенцова.

д. Зенцова – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Тони – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Черемшанка – строительство ТП(1х250кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Боровинок – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Широково – строительство ТП(1х250кВА), питание  предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 8. Нагрузки нового строительства на 1 очередь.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| д. Зенцова | 3 | 45 | 3 | 48 |
| д. Тони | 1 | 15 | - | 15 |
| п. Черемшанка | 11 | 165 | - | 165 |
| с. Боровинок | 1 | 15 | - | 15 |
| с. Широково | 4 | 60 | 110 | 170 |
| итого | 20 | 300 | 113 | 413 |

На расчетный срок

Реконструкция ПС «Костино» - замена трансформаторов мощностью 4,0МВА на трансформаторы мощностью 6,3МВА каждый.

д. Зенцова – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Тони – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Черемшанка – строительство ТП(1х250кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Боровинок – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Широково – строительство ТП(1х250кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 9. Нагрузки нового строительства на расчетный срок.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| д. Зенцова | 2 | 30 | - | 30 |
| д. Тони | 1 | 15 | - | 15 |
| п. Черемшанка | 9 | 135 | - | 135 |
| с. Боровинок | 1 | 15 | 3 | 18 |
| с. Широково | 5 | 75 | 60 | 135 |
| итого | 18 | 270 | 63 | 333 |

Таблица 10.

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая нагрузка с учетом договоров и ТУ | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  | существ. | проект. 2022г (2032г) | всего на ПС | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ |
| Костино | 35/10 | 2х2,5 | 2х41 (2х6,3)1 | 1,82 | 1,82 | 0,41+0,452 + 2,463+0,334 | 5,47 | 0,33+0,212+ 1,233+0,254 | 7,49 |

Примечание.

1. Мощность трансформаторов запроектирована с учетом нагрузок Катарминского МО, Костинского МО и Заречного МО.

2. Проектируемая нагрузка Катарминского МО.

3. Проектируемая нагрузка Костинского МО.

4. Проектируемая нагрузка Заречного МО.

.

  - Система обращения с твердыми бытовыми отходами.

2.6 .1. Характеристика системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

В Широковском МО отсутствует селективный сбор бытовых отходов, вторичное использование утилизируемой части отходов.

Кроме бытовых отходов, на территории рассматриваемого муниципального образования образуются отходы сельскохозяйственного производства, которые также образуются в личных подворьях жителей поселений, что содержат скот.

Требуется выделение территории для сортировки и прессования мусора с дальнейшей транспортировкой на планируемый полигон ТБО.

Требуется ликвидировать несанкционированную свалку в с. Широково вдоль дороги Широково-Алзамай, в п. Черемшанка (80% жилой застройки попадает в СЗЗ свалки).

В д. Зенцова несанкционированная свалка расположена в водоохранной зоне, требуется ее ликвидация.

Требуется ликвидация свалки в с. Боровинок.

Требуется ликвидация свалки в д. Тони, так как жилая застройка попадает в санитарно-защитную зону.

Необходимо разработать Схему санитарной очистки территории Широковского МО.

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

  - Краткая характеристика МО.

Широковское сельское поселение расположено в северо-восточной части Нижнеудинского района Иркутской области. В состав Широковского муниципального образования входят 5 населенных пунктов.

Климат данной местности - резко континентальный, с началом положительных температур в конце апреля в первой декаде мая, температура воздуха максимально поднимается до 30˚, но лето короткое и первые заморозки отмечаются уже в августе месяце. Зима снежная, с минимальными температурами до -40˚. Высота снежного покрова составляет 35 - 40см.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность - 98 дней. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 6 ноября и сходит к 3 апреля. Число дней в году со снежным покровом - 158 дней.

На территории Широковского МО месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

На территории Широковского МО действующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

«Схемой развития и размещения особо охраняемых территорий в Иркутской области» для Широковского МО имеется предложение по организации гидрологического памятника природы регионального значения «Биликтуйский порог».

Широковское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Широковского МО входят земли следующих 5 населенных пунктов:

- деревня Зенцова;

- деревня Тони;

- поселок Черемшанка;

- село Боровинок;

- село Широково.

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 98195га, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 11.

Застройкой занято 162,886га, что составляет 0,166% всех земель муниципального образования. Зоны, занятые лесами, занимают большую часть площади в границах муниципального образования (80,985%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 160,69га, или 0,164% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 2445,8м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 98% жилой зоны, приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 19,3м², что значительно меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области. Зеленых насаждений общего пользования на территории нет, ввиду отсутствия парков, скверов и бульваров на заселенной территории.

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 10,315га, или 0,01% земель поселения. Транспорт занимает 6,464га. Промышленные территории охватывают 10,315га, которые приходятся на предприятия IV, V класса вредности. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

Таблица 11. Современное использование территории Широковского сельского поселения.

| Территории | га | % | м²/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 157,449 | 0,16 | 2396,5 |
| Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования | 3,241 | 0,004 | 49,3 |
| Итого в пределах жилой застройки | 160,69 | 0,164 | 2445,8 |
| II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 1,265 | 0,0013 | 19,3 |
| Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения | 0,196 | 0,0002 | 2,98 |
| Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий | 0,735 | 0,0007 | 11,2 |
| Итого в пределах общественно-деловых зон | 2,196 | 0,0022 | 33,4 |
| III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности | 10,315 | 0,01 |  |
| Итого в пределах производственных и коммунальных зон | 10,315 | 0,01 |  |
| IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |
| Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,222 | 0,0002 |  |
| Зоны размещения объектов транспорта | 6,464 | 0,0068 |  |
| Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,686 | 0,007 |  |
| V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | 9112,629 | 9,28 |  |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 18,407 | 0,019 |  |
| Итого в пределах зон сельскохозяйственного использования | 9131,036 | 9,299 |  |
| VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| Итого в пределах зон рекреационного назначения |  |  |  |
| VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны природных территорий | 7657,199 | 7,798 |  |
| Зоны, занятые лесами | 79522,88 | 80,985 |  |
| Зоны территорий с нарушенным рельефом | 1,294 | 0,001 |  |
| Зоны территории болот | 1370,389 | 1,395 |  |
| Зоны водных объектов | 331,527 | 0,338 |  |
| Итого в пределах зон природного назначения | 88883,289 | 90,517 |  |
| VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны кладбищ | 0,358 | 0,0004 |  |
| Зоны складирования и захоронения отходов | 0,43 | 0,0004 |  |
| Итого в пределах зон специального назначения | 0,788 | 0,0008 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 98195 | 100 | 1494596,7 |

Экономика Широковского сельского поселения представлена:

- сельским хозяйством и лесозаготовительной деятельностью,

- малым бизнесом и предпринимательством.

.

  - Перспективные показатели развития МО.

    - 3.2.1.Социально-экономические показатели.

Главной проблемой современной экономики является отдаленность крупных промышленных городов и рост отраслевой безработицы внутри сельского поселения, что стимулирует поиск трудоспособным населением работы за пределами муниципального образования.

За последние 11 лет население Широковского МО снизилось на 270 человека и составило 657.

Рисунок 1. Динамика численности населения Широковского МО, человек на конец года.

Таким образом, численность населения за анализируемый период снизилась на 29,1%.

Схемой территориального планирования Нижнеудинского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено относительно существующей численности населения за 2012 г.

Изменение численности населения Широковского МО к концу расчетного срока в разрезе населенных пунктов представлено ниже (Таблица 12).

Таблица 12. Численность населения Широковского МО, человек на конец года.

| № п/п | Наименование | 2012г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Зенцова | 162 | 166 | 168 |
| 2 | д. Тони | 80 | 82 | 84 |
| 3 | п. Черемшанка | 69 | 71 | 71 |
| 4 | с. Боровинок | 88 | 90 | 92 |
| 5 | с. Широково | 258 | 266 | 272 |
|  | Итого | 657 | 675 | 687 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 4,6% относительно 2012г.

Одним из путей решения проблемы увеличения населения является естественный прирост населения.

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения, в условиях развития экономической базы, численность жителей Широковского МО на I очередь Генерального плана (2022г) несколько увеличится и составит 0,675 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 0,687 тыс. чел.

Сложившаяся в Широковском МО демографическая ситуация остается сложной и характеризуется низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности и в целом отражает тенденции, происходящие в Иркутской области и стране.

Падение рождаемости по своей динамике становится национальным бедствием. Решить данную проблему возможно только комплексными мерами, в том числе на уровне государства. На федеральном уровне Программа материальной поддержки молодых семей и женщин, принимающих решение родить и вырастить второго и последующего ребенка, принята и начала работать.

### 3.2.2.Перспективы развития застройки.

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения I очереди строительства (0,675 тыс. чел.) определен в объеме 16,2 тыс. м² общей площади, исходя из средней обеспеченности 24 м² на одного жителя.

Проектом на I очередь строительства предусматривается снос некапитальных жилых 1-этажных домов. Основная причина убыли жилищного фонда – неудовлетворительное техническое состояние на окончание первой очереди реализации Генерального плана. Таким образом, доля жилого фонда, выбывающего по причине сверхнормативного износа, составляет 6,5% (1 тыс. кв. м). Таким образом, сохранению подлежит 14,197 тыс.кв.м (92,3%) существующего жилого фонда. Структура выбывающего жилищного фонда по населенным пунктам и по причинам сноса приведена в таблице 4.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на I очередь строительства составит 2,003 тыс. м² общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, в основном, на высвобождаемой территории при сносе ветхого жилья. На первую очередь в общей площади проектируемого жилищного фонда учитываются площади жилых домов садоводств, переводимых в зону жилой застройки.

Всего эскизом застройки предусматривается размещение на I очередь строительства нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности при следующей структуре этажности: в 1-2-усадебных жилых домах общей площадью 2,003 тыс.м².

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам застройки и по этажности на первую очередь реализации Генерального плана приведено в таблице 13.

Таблица 13. Расчет потребности в объектах обслуживания поселкового значения на I очередь строительства.

| Объекты | Участки застройки с численностью населения (тыс.чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | д. Зенцова | д. Тони | п. Черемшанка | с. Боровинок | с. Широково | Широковское МО |
|  | 0,166 | 0,082 | 0,071 | 0,09 | 0,266 | 0,675 |
| ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 20 | 10 | 9 | 11 | 32 | 81 |
| Существующие объекты | 50 | 50 | - | 30 | 170 | 300 |
| Дополнительная потребность | - | - | 9 | - | - | 9 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 50 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 8,3 | 4,1 | 3,55 | 4,5 | 13,3 | 33,75 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 8,3 | 4,1 | 3,55 | 4,5 | 13,3 | 33,75 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  | 20 | 20 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Стационары |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 13,47 коек/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 18,15 посещений в смену/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| Существующие объекты | 18 | 10 | 20 | 10 | 22 | 80 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |
| Станции скорой помощи |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 автомобиль/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |
| Молочные кухни |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 37* порций в сутки/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 6,142 | 3,034 | 2,627 | 3,33 | 9,842 | 24,975 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 6,142 | 3,034 | 2,627 | 3,33 | 9,842 | 24,975 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1объект /10000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 60 м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 9,96 | 4,92 | 4,26 | 5,4 | 15,96 | 40,5 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | 170,7 | 170,7 |
| Дополнительная потребность | 9,96 | 4,92 | 4,26 | 5,4 | - | 24,54 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |
| Территория спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 0,7 га общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,1162 | 0,0574 | 0,0497 | 0,063 | 0,1862 | 0,4725 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,1162 | 0,0574 | 0,0497 | 0,063 | 0,1862 | 0,4725 |
| Предложения по размещению | 1 площадка |  |  |  | 1 площадка | 2 площадки |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 80 мест /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 13 | 7 | 6 | 7 | 21 | 54 |
| Существующие объекты | 50 | 30 | 30 | 30 | 100 | 240 |
| Дополнительная потребность | - | - | 7 | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |
| Массовые библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 4,5 тыс. ед. хран./1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, тыс. ед. хранения | 0,747 | 0,369 | 0,3195 | 0,405 | 1,197 | 3,0375 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | 12 | 12 |
| Дополнительная потребность | 0,747 | 0,369 | 0,3195 | 0,405 | - | 1,8405 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Магазины |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 335 м2 торг. площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 торг. площади | 49,8 | 24,6 | 21,3 | 27 | 79,8 | 202,5 |
| Существующие объекты | 62 | - | - | 54,6 | 100 | 216,6 |
| Дополнительная потребность | - | 24,6 | 21,3 | - | - | 45,9 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 40 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 7 | 3 | 3 | 4 | 11 | 27 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 7 | 3 | 3 | 4 | 11 | 27 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Бани |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 5 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 0,83 | 0,41 | 0,36 | 0,45 | 1,33 | 3,38 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,83 | 0,41 | 0,36 | 0,45 | 1,33 | 3,38 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 6 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |
| КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, объектов | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |
| Отделения банков |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, операционных касс | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |

3.3.	Анализ имеющейся проектной и производственной документации по развитию коммунальной инфраструктуры МО.

Решением Думы Широковского сельского поселения от 04.12.2013 года № 23 утвержден Генеральный план Широковского  МО.

Решением Думы Широковского сельского поселения от 04.12.2013 года № 24 утверждены правила землепользования и застройки Широковского  МО.

Планы модернизации ряда объектов коммунального хозяйства прописаны в областных  программах и мероприятиях:

-  обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области на 2014 -2018 годы.

-Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области.

-Чистая вода на 2014-2018 года

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на  территории Иркутской области на 2014 -2018г.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения Широковского сельского поселения.

Таблица 14 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | м3 /сут. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.) | ХВС | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 чел. | куб.м./чел. в год | 21,3 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 многоквартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Широковского сельского поселения.

Таблица 15 – Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Широковского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (Гкал/час, км, шт) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с.Широково |  |  |
| 1.1 | организация зимнего водопровода по программе «Чистая вода» | обеспечение население водой в зимний период | 01.2021 | 12.2031 | 2000 | 1 шт | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | Областной бюджет, местный бюджет |
|  | ИТОГО по МО | - | - | 2000 | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  |

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ.

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов коммунального хозяйства Широковского  сельского поселения на 2016 - 2032 годы, составляет 2750,0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на строительство  систем водоснабжения.

Распределение планового объёма инвестиций по сферам коммунального комплекса с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития коммунального хозяйства, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб.16.

Таблица 16. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПКР Широковского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Водоснабжение | 50 | 80 | 20 | 100 | 250 | 100000 | 1000 | 250 | 2750 |
| 3 | Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В результате анализа состояния   коммунального комплекса Широковского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты коммунальной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения в модернизацию оборудования за счёт собственных средств. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПКР (в ценах 2016 года) приведено в таб. 17.

Таблица 17. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Широковского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет Широковского сельского поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | 2750 | 0 | 2500 | 250 | 0 |
| 2 | Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах. На территории поселения не имеется местных топливных ресурсов, за исключением дров.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Широковского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району и наблюдается отток населения.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Администрация Широковского МО  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.