РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА

ШИРОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

*******************************

с. Широково, ул. Центральная, 41                                                                    тел.  8(39557)34-1-16

от «04»  декабря 2015 года № 20

«Об утверждении программы комплексного                                                                                                 развития систем коммунальной инфраструктуры                                                                                                               Широковского сельского  поселения на период                                                                                    2015-2019гг. с перспективой до 2032 года»

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказа Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Дума Широковского муниципального образования решила:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Широковского сельского  поселения на период 2015-2019гг. с перспективой до 2032 года

2. Опубликовать  настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник Широковского сельского поселения».

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания.

Глава Широковского                                                                                                                        муниципального образования                                                                    В.П. Едаков

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

ШИРОКОВСКОГО сельского поселения

на период 2015-2019 гг с перспективой до 2032 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт программы	2

2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования	3

3. Перспективы развития муниципального образования	4

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании	4

3.2. Население муниципального образования	4

3.3. Экономика муниципального образования	5

4. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	6

4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования	6

4.2. Водоснабжение......................................................................................................................................................6

4.3. Водоотведение.......................................................................................................................................................8

4.4. Теплоснабжение	8

4.5. Газоснабжение	9

4.6. Электроснабжение	9

4.7 Обращение с ТБО................................................................................................................................................9

4.8 Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки..........................10

5. Управление программой	12

5.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения	12

5.2. Мониторинг и корректировка программы……………………………………………………………..…13

5.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры………………………………………………………………………………...14

# 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широковского муниципального образования на период 2015 г.-2019 г. с перспективой до 2032 г |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Широковского муниципального образования – администрация сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Широковского муниципального образования – администрация сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки территории) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объем отпуска питьевой воды в сеть Объем принятых стоков Объём твёрдых бытовых отходов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 г.-2019 г. с перспективой до 2032 г. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. строительство систем централизованного водоснабжения; 2. строительство систем водоотведения; 3. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах; 4. санитарная очистка населённых пунктов |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета муниципального образования в рамках муниципальных целевых программ, привлечения частных инвестиций, а так же собственников жилых домов, где будет осуществляться строительство нового водопровода. Финансирование из бюджета муниципального образования ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Широковского муниципального образования; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории Широковского муниципального образования. Координатором Программы является администрация Широковского муниципального образования - администрация сельского поселения. Для оценки эффективности реализации программы Широковского муниципального образования будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Широковского муниципального образования. |

# 2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Широковского муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Широковского муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Широковского муниципального образования базируется на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Широковского муниципального образования разрабатывается на период с 2015 до 2019 годы с перспективой до 2032года.

# 3. Перспективы развития муниципального образования

## 3.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Широковское сельское поселение расположено в северо-восточной части Нижнеудинского района Иркутской области. В состав Широковского муниципального образования входят 5 населенных пунктов.

Климат данной местности - резко континентальный, с началом положительных температур в конце апреля в первой декаде мая, температура воздуха максимально поднимается до 30˚, но лето короткое и первые заморозки отмечаются уже в августе месяце. Зима снежная, с минимальными температурами до -40˚. Высота снежного покрова составляет 35 - 40см.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность - 98 дней. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 6 ноября и сходит к 3 апреля. Число дней в году со снежным покровом - 158 дней.

Широковское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Широковского МО входят земли следующих 5 населенных пунктов:

- деревня Зенцова;

- деревня Тони;

- поселок Черемшанка;

- село Боровинок;

- село Широково.

## 3.2. Население муниципального образования

Численность населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2012 года составила 657 человек (табл. 1).

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | 2012г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Зенцова | 162 | 166 | 168 |
| 2 | д. Тони | 80 | 82 | 84 |
| 3 | п. Черемшанка | 69 | 71 | 71 |
| 4 | с. Боровинок | 88 | 90 | 92 |
| 5 | с. Широково | 258 | 266 | 272 |
|  | Итого | 657 | 675 | 687 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 4,6% относительно 2012г.

Одним из путей решения проблемы увеличения населения является естественный прирост населения.

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения, в условиях развития экономической базы, численность жителей Широковского МО на I очередь Генерального плана (2022г) несколько увеличится и составит 0,675 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 0,687 тыс. чел.

Сложившаяся в Широковском МО демографическая ситуация остается сложной и характеризуется низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности и в целом отражает тенденции, происходящие в Иркутской области и стране.

Падение рождаемости по своей динамике становится национальным бедствием. Решить данную проблему возможно только комплексными мерами, в том числе на уровне государства. На федеральном уровне Программа материальной поддержки молодых семей и женщин, принимающих решение родить и вырастить второго и последующего ребенка, принята и начала работать.

Таблица 2. Возрастная структура населения.

| Возрастные группы | По данным текущего учета | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2022 год | 2032 год |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 34,98 | 33,49 | 32,7 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 16,61 | 16,1 | 15,8 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 48,41 | 50,41 | 51,5 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 |

## 3.3. Экономика муниципального образования

Малый бизнес на территории Широковского муниципального образования на 01 января 2015 года представлен  7 субъектами малого и среднего предпринимательства, из них 6 индивидуальный предприниматель, 1 - ООО «Широково». В том числе по видам экономической деятельности:

Сельское и лесное хозяйство: 1 ед.

Добыча полезных ископаемых: 0 ед.

Обрабатывающие производства: 0 ед.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 0 ед.

Строительство: 0 ед.

Оптовая и розничная торговля: 7 ед.

Транспорт и связь: 0 ед.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих услуг: 0 ед.

О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности

Число занятых в сфере малого бизнеса на территории Широковского муниципального образования составляет 116 человек, в том числе на малых предприятиях занято – 116 человек.

Классификация замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности представлена следующим образом:

Сельское и лесное хозяйство: 109 ед.

Добыча полезных ископаемых: 0 ед.

Обрабатывающие производства: 0 ед.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 0 ед.

Строительство: 0 ед.

Оптовая и розничная торговля 7 ед.

Транспорт и связь: 0 ед.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих услуг: 0 ед.

# 4. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Одним из приоритетов жилищной политики в Широковском муниципальном образовании является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования находится на очень низком уровне.

## 4.2. Водоснабжение

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Широковского муниципального образования являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Характеристика существующей организации системы водоснабжения.

На территории Широковского МО источники водоснабжения находятся в следующих населенных пунктах:

- с. Широково - 2 водонапорные башни, глубина забора воды 100 метров;

- д. Зенцова - частные колодцы и водозабор  на  р. Уда, д. Тони - 1 водонапорная башня, глубина забора воды 100 метров;

- с. Боровинок - 1 водонапорная башня, глубина забора воды 100 метров;

- п. Черемшанка - 1 водонапорная башня, глубина забора воды 100 метров.

Среднесуточный объем подаваемой воды 10т.

В с. Широково имеется летний водопровод длиной 3км.

В д. Тони имеется летний водопровод длиной 1,2км.

В с. Боровинок имеется летний водопровод длиной 1,8км.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

таблица №3

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производитель- ность, м³/ч | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Широково, ул. Центральная, 19 а | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1976 | 10 | 100 | - |
| 2 | с. Широково | . Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1976 | 10 | 100 | - |
| 3 | д. Тони, ул.Зеленая, 39 а | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 2014 | 10 | 100 | - |
| 4 | с.Боровинок, ул. Мира, 16 а | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 2014 | 10 | 100 | - |
| 5 | п. Черемшанка, ул. Рабочая, 15 а | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1994 | 10 | 100 | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Согласно утверждённым планам, вода из водонапорных башен ежегодно подвергается лабораторным исследованиям. По данным протоколов лабораторных испытаний, пробы воды соответствуют Сан. Пин. 2.1.4.1074-01

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2015г. таблица №4

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Зенцова | 0,168 | 150 | 1,1 | 1,3 | 36,04 | 3чх1х5 | 54 | 5 | 59 |
| д. Тони | 0,084 | 150 | 1,1 | 1,3 | 18,02 | 3чх1х5 | 54 | 3 | 57 |
| п. Черемшанка | 0,071 | 150 | 1,1 | 1,3 | 15,23 | 3чх1х5 | 54 | 2 | 56 |
| с. Боровинок | 0,092 | 150 | 1,1 | 1,3 | 19,73 | 3чх1х5 | 54 | 3 | 57 |
| с. Широково | 0,272 | 150 | 1,1 | 1,3 | 58,34 | 3чх1х5 | 54 | 8 | 62 |
| Итого | 0,687 | 150 | 1,1 | 1,3 | 147,36 | 3чх1х5 | 270 | 21 | 291 |

## 4.3. Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует. Ливневая канализация отсутствует.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения населённых пунктов Широковского муниципального образования  оборудованы надворными уборными.

    - Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- В настоящее время Широковское муниципальное образование имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системы канализации нет.

- В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

- Отсутствие единого организованного водостока на территории поселения во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## Существующие балансы системы водоотведения

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га  Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

## 4.4. Теплоснабжение

Жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Имеющиеся объекты производственного назначения не отапливаются или имеют электрическое и печное отопление, а именно:

## 4.5. Газоснабжение

Газоснабжение на территории Широковского муниципального образования отсутствует

В рамках данной программы развитие газового хозяйства Широковского сельского поселения не рассматривается.

## 4.6. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Широковского МО осуществляется от ПС35/10кВ «Костино», находящейся в собственности ОАО «ИЭСК» ЗЭС.

Таблица 5. Основные данные по существующей подстанции.

| № | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ для нужд Широковского МО |
| 1 | Костино | 35/10 | 2х2,5 | 1,82 | 1,82 | 0,6 |

На основании данных контрольных замеров на январь 2011г совмещенный максимум электрических нагрузок Широковского МО на шинах 6-10кВ центра питания составил 0,6МВт. Согласно таблице 25, подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

Питание ПС «Костино» 35/10кВ осуществляется по ВЛ35кВ ПС «Костино» - ПС «Веселый».

4.7. Обращение с ТБО

Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

В Широковском МО отсутствует селективный сбор бытовых отходов, вторичное использование утилизируемой части отходов.

Кроме бытовых отходов, на территории рассматриваемого муниципального образования образуются отходы сельскохозяйственного производства, которые также образуются в личных подворьях жителей поселений, что содержат скот.

Требуется выделение территории для сортировки и прессования мусора с дальнейшей транспортировкой на планируемый полигон ТБО.

Требуется ликвидировать несанкционированную свалку в с. Широково вдоль дороги Широково-Алзамай, в п. Черемшанка (80% жилой застройки попадает в СЗЗ свалки).

В д. Зенцова несанкционированная свалка расположена в водоохранной зоне, требуется ее ликвидация.

Требуется ликвидация свалки в с. Боровинок.

Требуется ликвидация свалки в д. Тони, так как жилая застройка попадает в санитарно-защитную зону.

Необходимо разработать Схему санитарной очистки территории Широковского МО.

Зимняя уборка

*   В период с 15 ноября по 15 апреля:

* Уборка снега начинается юридическими и физическими лицами на закрепленных территориях незамедлительно с началом снегопада;

*  Систематически силами и средствами юридических и физических лиц – владельцев зданий должна производиться очистка крыш от снега и наледей на карнизах, водосточных трубах. При этом участки улиц, тротуаров и пешеходных дорожек, примыкающие к данным зданиям должны огораживаться, а так же, во избежание несчастных случаев, приниматься другие меры безопасности;

* В период гололеда посыпка или обработка противогололедными материалами тротуаров, проезжей части улиц и т.д. производится юридическими и физическими лицами (домовладельцами) на прилегающей закрепленной территории, в целях обеспечения содержания их в безопасном для движения состоянии

Летняя уборка

* В период с 15 апреля до 15 ноября:

* Производится уборка закрепленных территорий в зависимости от погодных условий;

* Запрещается сжигание листвы, полимерной тары, пленки и прочих отходов на убираемых территориях и в населенных пунктах.

3.2.3. По постановлениям Администрации Широковского МО в данный период производятся общественно-санитарные дни и субботники по очистке территорий

## 4.8. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Водоснабжение

Прогноз объема спроса услуг водоснабжения

Перспективные расходы воды на хозяйственно - питьевые нужды

Таблица 6.

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Зенцова | 0,168 | 150 | 1,1 | 1,3 | 36,04 | 3чх1х5 | 54 | 5 | 59 |
| д. Тони | 0,084 | 150 | 1,1 | 1,3 | 18,02 | 3чх1х5 | 54 | 3 | 57 |
| п. Черемшанка | 0,071 | 150 | 1,1 | 1,3 | 15,23 | 3чх1х5 | 54 | 2 | 56 |
| с. Боровинок | 0,092 | 150 | 1,1 | 1,3 | 19,73 | 3чх1х5 | 54 | 3 | 57 |
| с. Широково | 0,272 | 150 | 1,1 | 1,3 | 58,34 | 3чх1х5 | 54 | 8 | 62 |
| Итого | 0,687 | 150 | 1,1 | 1,3 | 147,36 | 3чх1х5 | 270 | 21 | 291 |

Население Широковского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 0,687 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.4, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности 1.3, коэффициент на промышленные нужды 1,1, максимальный суточный расход составит 147,36 м³/сутки.

Водоснабжение населённых пунктов Широковского МО осуществляется от подземных источников. Скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны быть ликвидированы.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице, общий пожарный и аварийный запасы равны 291 м³.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Таблица 7. Необходимое количество резервуаров.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных) м³ |
| --- | --- |
| д. Зенцова | 2х50 |
| д. Тони | 2х50 |
| п. Черемшанка | 2х50 |
| с. Боровинок | 2х50 |
| с. Широково | 2х50 |
| Итого: | 10х50 |

Водоотведение

Прогноз спроса в водоотведении потребителей Широковского сельского поселения в период 2015-2019 годы и с перспективой до 2032 года.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Теплоснабжение

За последние пять лет  на территории муниципального образования не произошли существенные изменения климата, оказывающие влияние как на изменение средней температуры наружного воздуха за отопительный период, так и на его продолжительность. Средняя продолжительность отопительного периода составляет 264 дня, отклонения от данной величины не превышали 3%. Собственник каждого отапливаемого объекта, имеющего собственные источники тепла,  самостоятельно разрабатывает и обеспечивает исполнение топливного баланса в течение года.

Наличие предложения дров для отопления с доставкой обеспечивает спрос населения для отопления своего жилого помещения в полной потребности.

Сбор твердых бытовых отходов

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

Наличие регулярного контроля за сбором и вывозом ТБО положительно скажется на общем благосостоянии всего муниципального образования.

# 5. Управление программой

## 5.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации программы.

Система управления программой комплексного развития коуммнального комплекса Широковского муниципального образования включает организационную схему управления реализацией программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программой комплексного развития;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Иркутской области, Нижнеудинского района, органов местного самоуправления Широковского муниципального образования, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Ответственные лица за реализацию программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Широковского муниципального образования.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Широковского муниципального образования: Едаковым Владимиром ПЕтровичем.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Широковского сельского поселения в рамках своих полномочий, в составе:

- Специалист администрации Широковского МО – Лапыренок Валентина Адамовна

- Специалист администрации Широковского МО – Леонтьев Николай Викторович

.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы коммунального комплекса разрабатывается в соответствии с действующим законодательством, а именно:

- Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999г. № 69-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации «Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» от 14.06.2013г. № 502

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

## 5.2. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широковского муниципального образования являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Результаты Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Широковского муниципального образования определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

## 5.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

В состав целевых индикаторов мониторинга программы комплексного развития систем коммунальной инфаструктуры входят следующие группы индикаторов:

- Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

- Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

- Показатели надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

- Показатели качества снабжения потребителей коммунальных услуг

- Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

- Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

Таблица № 8

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | руб. | Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям из бюджета на программу | Отчетность налоговых органов | Положительным признается рост показателя |
| 2 | Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | % | Отношение расходов бюджета на коммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения | Отчетность структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |
| 3 | Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги | руб. | Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения | Отчетность предприятия структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |

Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

Таблица № 9

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | Формы государственной статистической отчетности | Не более 22%* |
| 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | % | Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении | Формы государственной статистической отчетности 22- ЖКХ (субсидии) и 22-ЖКХ (реформа) краткая | Не более 10%** |
| 3 | Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | % | Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств | Формы государственной статистической отчетности | Более 95%** |
| 4 | Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | % | Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему | Формы государственной статистической отчетности | Положительным признается рост показателя |
| 5 | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | % | Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения | Формы государственной статистической отчетности | 1 |
| 6 | Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону | % | Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону | Формы государственной статистической отчетности | 1 |

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

Таблица № 10

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в водоотведении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца*) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса. | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

Таблица № 11

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Источники информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение рентабельности | % | Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года | Отчет о прибылях и убытках | Положительная величина |
| 2 | Изменение себестоимость | руб. | Отношение фактических затрат на объем реализации услуг в натуральной форме | Отчетная калькуляция себестоимости услуг | Положительным признается снижение показателя за счет факторов, подконтрольных предприятию |
| 3 | Чистая прибыль | руб. | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов | Отчет о прибылях и убытках | > 0 (положительным признается увеличение показателя) |

Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Таблица № 12

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию* | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 2 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию ** | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 4 | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. | Отношение объема фактических потерь с объемом потерь | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 5 | Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 40% |
| 6 | Износ коммунальных сетей | % | Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 50% |