30.09.2020Г. № 29

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

ШИРОКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОТ 16.05.2016 ГОДА №15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШИРОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 6 Устава Широковского муниципального образования, постановлением администрации Широковского муниципального образования – администрации сельского поселения № 15 от 16.05.2016 г. «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Широковского муниципального образования», Дума Широковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы от 16.05.2016 года № 15 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Широковского муниципального образования» следующие изменения и дополнения:

1.1 Основная часть. Правила и область применения. «Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования», раздел VI «Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов транспортной инфраструктуры» дополнить пунктом «Инфраструктура для велосипедного движения» следующего содержания:

Инфраструктура для велосипедного движения формируется в виде взаимоувязанной сети велосипедных путей (велосипедных дорожек и (или) полос для движения велосипедного транспорта) на городских территориях различного функционального назначения.

Таблица 1

| Велосипедные дорожки | Основное назначение |
| --- | --- |
| в составе поперечного профиля УДС | Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах |
| - на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. | Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах |

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки.

Минимальные расстояния от велосипедных дорожек и полос до боковых препятствий следует принимать по таблице 2.

Таблица 2

| Минимальное расстояние | Велосипедная дорожка, м. | Велосипедная полоса, м. |
| --- | --- | --- |
| До проезжей части, опор, деревьев | 0,75 | 0,50 |
| До стоянок автомобилей (параллельных /под углом) | 0,75/0,25 |
| Тротуаров | 0,50 | 0,25 |
| Зданий, оград и других построек и сооружений | 0,25 |

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

Количество полос движения назначается в зависимости от прогнозируемой интенсивности велосипедного движения из расчета 1500 вел./ч на одну велосипедную полосу при одностороннем движении, 1000 вел./ч на одну велосипедную полосу при двухстороннем движении.

Проектирование велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблице 3.

Таблица 3

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км./ч. | Ширина полосы движения, м. | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане, м. | Наибольший продольный уклон, % | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м. | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  | 25 | 70*** | 400 | 100 |
| - в составе поперечного профиля УДС | - | 1,50* | 1 - 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1,50* 1,00** | 1 - 2 2 |  |  |  |  |
| - на рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | 20 | 1,50* | 1 - 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1,00** | 2 |  |  |  |  |
| * При движении в одном направлении. ** При движении в двух направлениях. *** Продольный уклон велосипедных путей должен соответствовать продольному уклону проезжей части. Не рекомендуется применять велосипедные дорожки и полосы с двухсторонним движением при продольных уклонах проезжей части улицы или дороги более 30%. При уклонах более 30% следует увеличивать ширину велосипедных полос и дорожек в 1,5 раза. |

1.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования, раздел «Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования», раздел VI «Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов транспортной инфраструктуры» в норматив размещения объектов дорожного инфраструктуры внести следующие дополнение в таблицу № 39:

| Велосипедные дорожки | Проектирование велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в СП 42.13330.2016 и СП 396.1325800.2018. |
| --- | --- |

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Широковского сельского поселения», а также на официальном сайте Широковского МО в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Широковского

муниципального образования

В.П.Едаков