07.10.2022г. № 35

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»

ШИРОКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШИРОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2032 ГОДЫ

В соответствии с пунктом 23 статьи 1, пунктом 8 части 1 статьи 8, частью 5.2 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Широковского муниципального образования, Дума Широковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широковского муниципального образования на 2022-2032 годы.

2. Признать утратившим силу решение Думы Широковского муниципального образования от 22.03.2016 года № 6 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широковского муниципального образования на 2016 - 2020годы и с перспективой до 2032 года» с изменениями от 14.03.2018г. № 10, 29.03.2019г. № 15.1, 31.03.2020г. № 11.1, 02.08.2021г. № 21, 05.04.2022г. № 16.

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Широковского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Широковского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы Широковского

муниципального образования,

Глава Широковского

муниципального образования

Н.В. Солоненко

Приложение

к Решению Думы

Широковского муниципального

образования от 07.10.2022г. № 35

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШИРОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2032 ГОДЫ»

# 2022г.

- СОДЕРЖАНИЕ

| № раздела | Наименование раздела |
| --- | --- |
|  | Введение |
| 1 | Паспорт Программы |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры |
| 2.1 | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения |
| 2.2 | Анализ существующего состояния системы водоснабжения |
| 2.3 | Анализ существующего состояния системы водоотведения |
| 2.4 | Анализ существующего состояния системы электроснабжения |
| 2.5 | Анализ существующего состояния системы газоснабжения |
| 2.6 | Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТКО |
| 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы |
| 3.1 | План прогнозируемый |
| 3.2 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступности программы для населения |
| 7 | Управление программой |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) Широковского муниципального образования (далее МО) на 2022 – 2032 годы» разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изменениями), Приказом Минрегиона от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Цель программы – обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условия для жизни населения, при котором: обеспечивается качество, надёжность и доступность предоставления коммунальных услуг; соблюдается баланс развития коммунальной инфраструктуры развития Широковского сельского поселения; поселение содержит коммунальную инфраструктуру за счет собственных средств и средств вышестоящих бюджетов.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Широковского муниципального образования на 2022– 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. N 190-ФЗ (с изменениями); - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Решение Думы Широковского муниципального образования от 04.12.2013г. № 23 «Об утверждении Генерального плана» с внесенными изменениями от 27.03.2019г. № 11 |
| Разработчик Программы | Администрация Широковского муниципального образования – администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Широковского муниципального образования – администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | ООО «Иркутскэнергосбыт» филиал «Западные электрические сети» Региональный оператор «Братский полигон ТБО» |
| Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на период 2022-2032 годы; - повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг; - улучшение состояния окружающей среды - экологической безопасности развития; - создание благоприятных условий для жизни населения |
| Задачи Программы | - определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства в коммунальных ресурсах; - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; - обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; - показатели надежности; - показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; - показатели качества коммунальных услуг; - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы; - показатели перспективных нагрузок; - показатели величин новых нагрузок; - показатели качества поставляемого коммунального ресурса; - показатели степени охвата потребителей приборами учета; - показатели эффективности производства транспортировки ресурсов; - показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; - показатели воздействия на окружающую среду |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2022 по 2032 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Основными источниками финансирования Программы являются: - Федеральный бюджет, - областной бюджет, - местный бюджет района, - местный бюджет поселения, - внебюджетные источники. Объем финансирования Программы составляет 7540* тыс. руб., в том числе: 1. Водоснабжение - 3855 тыс. руб.*; 2. Электроснабжение – 135 тыс. руб.*; 3. Сбор и утилизация ТБО –3550 тыс. руб*. Примечание: * - без учета стоимости объектов, мощность которых требует уточнения. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - повышение экологической безопасности |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплекс инженерного обеспечения Широковского муниципального образования включает в себя: водоснабжение, электроснабжение.

В таблице 2.1 приведены данные о наличии в населенных пунктах Широковского муниципального образования инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 2.1 - Наличие коммунальной инфраструктуры Широковского муниципального образования

| Наименование Населенного пункта | ГС | ТС | ВС | ВО | ЖБО | ЭС | ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Широково | - | - | - | - | - | + | - |
| с. Боровинок | - | - | - | - | - | + | - |
| п. Черемшанка | - | - | - | - | - | + | - |
| д. Тони | - | - | - | - | - | + | - |
| д. Зенцова | - | - | - | - | - | + | - |

ГС - централизованное газоснабжение;

ТС - централизованное теплоснабжение;

ВС - централизованное водоснабжение;

ВО - централизованное водоотведение;

ЭС - централизованное электроснабжение;

ТКО - вывоз твердых коммунальных отходов;

ЖБО - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы).

2.1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Институциональная структура теплоснабжения

    - В настоящее время населению на территории Широковского МО коммунальная услуга теплоснабжения не оказывается - теплоснабжение жилого фонда осуществляется децентрализованным способом – от электроустановок и печей, работающих на твёрдом топливе (в основном, на дровах).

    - Централизованным теплоснабжением на территории Широковского МО обеспечена только здание МКОУ «Широковская СОШ», расположенная на территории с. Широково. Собственником котельной и тепловой сети является МКОУ «Широковская СОШ» и в настоящее время она же осуществляет эксплуатацию данного объекта.

    - В настоящее время в котельной установлены 3 котла серии марки Квр. Номинальная мощность котельной 0,91 Гкал/час.

    - Основным видом топлива в котельной являются дрова. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная работает только в отопительный период на отопление (4872 ч.) по температурному графику 95/70оС. Котельная отпускает тепловую энергию в горячей воде на нужды отопления МКОУ «Широковская СОШ» по закрытой схеме. Тепловая изоляция трубопроводов - пенополиминеральная изоляция. Тепловые сети проложены наземным способом.

    - Модульная котельная была введена в эксплуатацию в 1976 году, а в 2021 году проведена замена котлов. Химводоподготовка в котельной отсутствует.

Таблица 2.2.

| № | Месторасположение | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МКОУ «Широковская СОШ» с. Широково, ул. Школьная, 17 | 0,91 Гкал/час |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Приборы учета тепловой энергии отсутствуют

Зона действия источников тепловой энергии

Зона действия источников тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения представлены на рисунке 2.1.1

ø-89 L-25м ø- 89 L-15,5м

Рисунок 2.1.1 - Схема тепловых сетей котельной МКОУ «Широковская СОШ»

Надежность работы системы

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

− интенсивность отказов систем теплоснабжения;

− относительный аварийный недоотпуск тепла;

− надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

− надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

− надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

− соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

− уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

− техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

− готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

− обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

− организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

− осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

− обеспечивать качество теплоносителей;

− организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

− обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

− обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

− резервирование системы теплоснабжения;

− бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

− живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

− к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

− к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СП 124.13330.2012 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системе теплоснабжения в отопительный период 2018-2021г. с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Воздействие на окружающую среду

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ Р 58 577-2019.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и

транспорта ресурса

В виду отсутствия централизованного теплоснабжения плата за подключение к системе централизованного теплоснабжения, тарифы не установлены.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

В виду отсутствия централизованного теплоснабжения технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения отсутствуют.

2.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Институциональная структура водоснабжения

В настоящее время на территории Широковского МО коммунальная услуга холодного водоснабжения оказывается населению децентрализованным способом - от 4-х водонапорных башен. В летний период от данных систем организовано холодное

водоснабжение по летнему водопроводу. В зимний период водоснабжение осуществляется подвозом воды населению от водоисточников данных систем.

Собственником объектов нецентрализованных систем холодного водоснабжения поселения является администрация Широковского МО. Эксплуатацию данных объектов осуществляет администрация Широковского МО.

Коммунальная услуга горячего водоснабжения населению не оказывается.

В настоящее время на территории Широковского МО официально систем горячего водоснабжения нет. В существующей централизованной системе теплоснабжения МКОУ «Широковская СОШ» имеется несанкционированный забор воды из системы отопления зданий, который по факту является составляющей в потерях тепловой энергии. Краткое описание системы теплоснабжения представлено выше в разделе 2.1. Программы.

Характеристика системы водоснабжения

На территории Широковского МО централизованное водоснабжение отсутствует.

с. Широково

Водоснабжение потребителей села осуществляется из 1 водонапорной башни, глубина забора воды 100 метров.

с. Боровинок

Водоснабжение потребителей села осуществляется из 1 водонапорной башни, глубина забора воды 100 метров.

п. Черемшанка

Водоснабжение потребителей села осуществляется из 1 водонапорной башни, глубина забора воды 100 метров.

д. Тони

Водоснабжение потребителей села осуществляется из 1 водонапорной башни, глубина забора воды 100 метров

д. Зенцова

Водоснабжение д. Зенцова осуществляется с помощью индивидуальных артезианских скважин, шахтных колодцев или из открытых водоёмов.

Среднесуточный объем подаваемой воды 10т.

Краткая техническая характеристика и режим работы водозаборных сооружений

представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Сводные характеристики водозаборных сооружений

| Наименование водоисточника и н.п. | Номер источ ника | Дата ввода в экс плуатацию | Глубина скважины, м | Дебит ис точника, м3/ч | Год выполнения Последних ре монтных работ | Состояние на 01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня с. Широково | - | 1976г. | 100 | 10 | 2015г. | удовлетво рительное |
| Водонапорная башня с. Боровинок | - | 1991г. | 100 | 10 | - | удовлетво рительное |
| Водонапорная башня д. Тони | - | 1991г. | 100 | 10 | - | удовлетво рительное |
| Водонапорная башня д. Черемшанка | - | 1991г. | 100 | 10 | - | удовлетво рительное |

Режим работы водозаборных сооружений в с. Широково, с. Боровинок, д. Тони круглогодичный, круглосуточно, а в п. Черемшанка, в виду малочисленности поселка,

сезонно: с мая по октябрь, но круглосуточно.

Оценка запасов подземных вод не проводилась.

Проект зон санитарной охраны (ЗСО) водонапорной башни с. Широково на момент разработки программы разработан, проект зон санитарной охраны (ЗСО) на остальные водонапорные башни отсутствует.

Используется вода на хозяйственные и производственные нужды, в том числе на полив приусадебных участков и пожаротушения.

Качество поставляемого ресурса

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Широковского МО отсутствуют.

Согласно утверждённым планам, вода из водонапорных башен ежегодно подвергается лабораторным исследованиям. По данным протоколов лабораторных испытаний, пробы воды соответствуют требованиям СанПин. 2.1.3684-21, СанПин. 2.1.3685-21.

Воздействие на окружающую среду

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности в границах проектирования.

Повышение качества водоснабжения населения Широковского МО сможет обеспечиваться за счет:

- благоустройства территории водозаборов;

- строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей;

- тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

- организация регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф в сфере водоснабжения и водоотведения не установлен.

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

- скважина в с. Широково запущена в 1976 году;

- централизованным водоснабжением Широковское МО не обеспечено, что замедляет развитие поселения в целом;

− отсутствуют сооружения водоочистки.

2.3 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Институциональная структура водоотведения

Откачка сточных вод от объектов населённых пунктов и их транспортировка с территории Широковского МО не производится.

Характеристика системы водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории МО населённых пунктах отсутствует.

В населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с

непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га.

Ливневая канализация Широковского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности.

Баланс мощности и ресурса

В настоящее время система централизованной канализации в Широковском МО отсутствует.

Воздействие на окружающую среду

Улучшение условий жизни населения Широковского МО и улучшения экологической обстановки в населенных пунктах обеспечивается за счет:

- запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтом, используемые для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- внедрение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

- организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей – для понижения уровня грунтовых вод;

- экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и

транспорта ресурса

В виду отсутствия централизованного водоотведения плата за подключение к системе централизованного водоотведения, тарифы не установлены.

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

В системе водоотведения Широковского МО выделено несколько особо значимых технических проблем:

- отсутствие централизованной схемы канализации;

- отсутствие очистных сооружений сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции существующих выгребных ям, что приводит к загрязнению территорий;

- отсутствие единой организации, осуществляющей откачку сточных вод.

2.4 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Институциональная структура электроснабжения

Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, обслуживанию электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства на территории Широковского МО осуществляют «Западные электрические сети» ООО «Иркутскэнергосбыт»

Характеристика системы ресурсоснабжения

Все населённые пункты Широковского МО обеспечены централизованным электроснабжением.

Через муниципальный район Нижнеудинский проходит основная электрическая сеть, выполненная на напряжении 500кВ, для потребителей электроэнергии используются электрические сети 35кВ и понижающие подстанции 35/10кВ. Большая часть подстанций оборудована двумя трансформаторами и имеет несколько источников питания.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение.

Источником электроснабжения Широковского МО является подстанция в поселке Костино. Питание потребителей осуществляется от трансформаторных подстанций

напряжением 10-6/0,4кВ по сетям 0,4кВ. Всего территорию поселения обслуживают 11 подстанций:

в с. Широково – 6 шт., в с. Боровинок - 1 шт., в д. Зенцова – 2 шт., в д. Тони – 1 шт., в п. Черемшанка – 1 шт.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Поставка 100% электрической энергии контролируется приборами учета, установленными на центрах питания.

Зоны действия источников ресурсов

Источники электрической энергии на территории Широковского МО находятся на территориях поселений и их окраинах.

Надежность работы системы

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника по ПУЭ.

Согласно Постановлениям Правительства РФ от 21.01.04г. № 24, от 02.03.2011г. № 56-э, от 13.12.2011г. № 585, от 11.05.2011г. № 208, электросетевыми организациями публикуются данные об авариях и отказах в системе электроснабжения, график вывода в ремонт технологического оборудования, а также показатели качества электроснабжения потребителей.

Информация по аварийным и внеплановым отключениям электроснабжения потребителей на территории Широковского МО отсутствует.

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично проводятся различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных ТП на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др.

Воздействие на окружающую среду

Территорию Широковского МО пересекают линии электропередач напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ, являющиеся источником электромагнитного излучения.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения линий электропередач (далее ЛЭП):

10 кВ - 10 м;

35 кВ – 15 м;

110 кВ – 20 м;

220 кВ – 25 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (далее ВЛЭП), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Тарифы, плата (плата) за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Сведения о тарифах в сфере электроснабжения для абонентов муниципального района Нижнеудинский, представлены в таблице 2.4.1 настоящего документа

Таблица 2.4.1 - Сведения по тарифам в сфере электроснабжения

| Ниаменование | Одноставочный тариф |
| --- | --- |
|  | 1 полугодие 2022 года | 2 полугодие 2022 года |
| Тариф на электроэнергию, руб./кВт | 0,861 | 0,91 |

Технические и технологические проблемы в системе

- значительное увеличение потребления электроэнергии Широковского МО бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки;

- высокий амортизационный износ как ТП, так и электросетей;

- реконструкция существующего наружного освещения.

2.5 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ЗАХОРОНЕНИЯ (УТИЛИЗАЦИИ) ТКО

Институциональная структура

На территории Широковского МО отсутствует селективный сбор бытовых отходов, вторичное использование утилизируемой части отходов.

Кроме бытовых отходов, на территории рассматриваемого муниципального образования образуются отходы сельскохозяйственного производства, которые также образуются в личных подворьях жителей поселений, что содержат скот.

Характеристика системы ресурсоснабжения

С 1 января 2019 года за организацию деятельности по сбору, транспортировке, утилизации твердых коммунальных отходов на территории Широковского МО несет ответственность региональный оператор «Братский полигон ТБО», на момент разработки программы так и не приступил к своим обязанностям в виду отсутствия оборудованных мест (площадок) накопления ТКО.

В данный момент сбор твердых коммунальных отходов и их транспортировка на несанкционированную свалку производится населением самолично.

На территориях, закрепленных за промышленными предприятиями, коммерческими фирмами, общественными организациями и т.п. сбор ТКО осуществляют непосредственно природопользователи.

Балансы мощности и ресурса

Данные об общем объеме собранных, транспортируемых и утилизируемых отходов с территории Широковского МО отсутствуют.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Приборы учета в системе обращения с ТКО не предусмотрены

Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения;

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых,

птиц, млекопитающих;

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов;

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов;

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

На территории Широковского МО существует одна несанкционированная свалка 0,8 га, требующая ликвидации. Несанкционированная свалка представляет собой

скопления ТКО и крупногабаритных отходов.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Тарифы, плата (тариф) за подключение, структура себестоимости производства и транспорта ресурса

В виду отсутствия селективного сбора бытовых отходов тарифы не установлены.

Технические и технологические проблемы в системе захоронения (утилизации) ТКО

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТКО:

экономические проблемы:

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику сельского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами;

- налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в достаточно полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТКО и своевре-менно принимаемых мер по их ликвидации.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 План прогнозируемой застройки

Динамика численности населения

По данным Иркутскстата за последние годы число жителей в Широковском МО постепенно снижалось. Официальные данные численности населения населенных пунктов Широковского МО в таблице 3.1.1

Таблица 3.1.1 - Динамика численности населения

| Нас. пункты | Данные на 01.01.2017 | Данные на 01.01.2018 | Данные на 01.01.2019 | Данные на 01.01.2020 | Данные на 01.01.2021 | Данные на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Широковское МО | 640 | 610 | 613 | 597 | 578 | 534 |
| с. Широково | 267 | 250 | 261 | 259 | 256 | 240 |
| с. Боровинок | 104 | 95 | 86 | 93 | 91 | 78 |
| д. Зенцова | 140 | 150 | 158 | 148 | 142 | 132 |
| д. Тони | 89 | 85 | 78 | 75 | 69 | 64 |
| п. Черемшанка | 31 | 30 | 30 | 22 | 20 | 20 |

Согласно решению Думы Широковского МО от 04.12.2013г. № 23 «Об утверждении Генерального плана", с внесенными изменениями от 27.03.2019г. № 11, предусматривается освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

Планируемая численность прироста населения до 2032 года составит 25

человек.

В целом численность населения к 2032 году возрастет согласно предварительному прогнозу до 559 человек.

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 4,6% относительно 2022 года.

Прогноз возрастной структуры населения Широковского МО представлен в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2. - Прогноз возрастной структуры населения с учетом перспективного развития, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел | Из них на резервных территориях к расч. сроку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение на текущий 2022 г. | На расчетный срок до 2032 г. |  |
| Широковское МО |
| 1 | Общая численность населения | 534 | 559 | 25 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 150 | 163 | 13 |
|  | до 6 лет | 63 | 68 | 5 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 77 | 80 | 3 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 10 | 15 | 5 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 271 | 281 | 10 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 113 | 115 | 2 |

План прогнозируемой застройки Широковского МО

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план, в котором проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения на расчётный срок строительства - до 2032 года.

Генеральным планом предусматривается развитие Широковского МО на свободных участках в существующих границах населенных пунктов.

Развитие жилой зоны

Данные о перспективном развитии жилой зоны Широковского МО до 2032 года сведены в таблицу 3.1.3.

Таблица 3.1.3- Данные о перспективном развитии жилой зоны до 2032 года

| Местоположение и № площадки | Площадьга | Площадьм2 | Кол-во проект. уч-ков под ИЖС | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Широково |
| ПЛОЩАДКА №1, расположена в северо-восточной части существующей застройки поселка | 0,045 | - | - | 25 |

На перспективных площадках развития планируется размещение индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки. Планируемая численность прироста населения до 2032 года составит 25 человек.

Развитие общественно-деловой зоны

Развитие общественно-деловой зоны в населенных пунктах Широковского МО не планируется.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование

прогноза спроса

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы представлен по каждому виду коммунальных ресурсов на весь период разработки Программы в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Прирост нагрузки по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| Теплоснабжение |
| 1 | Население | Гкал/час | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Административно - общественные здания | Гкал/час | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочие | Гкал/час | - | - | - | - | - | - |
| Водоснабжение |
| 1 | Население | м3/сут | - | - | - | - | - | По проекту |
| 2 | Административно - общественные здания | м3/сут | - | - | - | - | - | По проекту |
| 3 | Прочие | м3/сут | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение |
| 1 | Население | м3/сут | по проекту | по проекту | по проекту | по проекту | по проекту | по проекту |
| 2 | Административно - общественные здания | м3/сут | по проекту | по проекту | по проекту | по проекту | по проекту | по проекту |
| 3 | Прочие | м3/сут | - | - | - | - | - | - |
| Газоснабжение |
| 1 | На хозяйственно-бытовые нужды | м3/час | - | - | - | - | - | - |
| 2 | В качестве топлива для теплоисточников | м3/час | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Административно - общественные здания | м3/час | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие | м3/час | - | - | - | - | - | - |
| Электроснабжение |
| 1 | Население | кВт | - | - | - | - | - | 6100 |
| 2 | Административно - общественные здания | кВт | - | - | - | - | - | По проекту |
| 3 | Прочие | кВт | - | - | - | - | - | По проекту |
| Размещение ТКО |
| 1 | Население | м3/год | - | - | - | - | - | 38,7 |
| 2 | Административно - общественные здания | м3/год | - | - | - | - | - | По проекту |
| 3 | Прочие | м3/год | - | - | - | - | - | - |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Широковского МО представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| Наименование показателей | Ед. изм. | Базовый год | Первый этап стр-ва | Второй этап стр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения (для населения проживающих в ИЖД) | % | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 1,12 | 1,04 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Численность населения, получающего коммунальные услуги в сфере: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| централизованное водоснабжение | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| централизованное водоотведение | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| централизованное теплоснабжение | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| централизованное электроснабжение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| газоснабжение | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сбор и вывоз ТКО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 100 |
| 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
| Показатели спроса на тепловую энергию, всего | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административно-общественные здания | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные дома | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель спроса на воду, всего | м3/сут | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | н/д |
| Население | м3/сут | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | н/д |
| Административно-общественные здания | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Прочие потребители | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Показатель спроса на водоотведение, всего | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Население | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Административно-общественные здания | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| Прочие потребители | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |
| 3. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки |
| Прирост тепловых нагрузок, в том числе | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Административно-общественные здания | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоквартирные дома | Гкал/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост потребления воды, в том числе | м3/сут | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | м3/сут | - | - | - | - | - | - | 0,04 |
| Административно-общественные здания | м3/сут | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие потребители | м3/сут | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирост объемов водоотведения, в том числе | м3/сут | - | - | - | - | - | - | - |
| Население | м3/сут | - | - | - | - | - | - | - |
| Административно-общественные здания | м3/сут | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие потребители | м3/сут | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета |
| Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в том числе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в бюджетных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в индивидуальных жилых домах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объема теплоэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления теплоэнергии, в том числе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в бюджетных организациях | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в индивидуальных жилых домах | % | - | - | - | - | - | - | - |
| у прочих потребителей | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля объема воды, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления воды, в том числе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в бюджетных организациях | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в индивидуальных жилых домах | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления природного газа, в том числе | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в бюджетных организациях | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в индивидуальных жилых домах | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения |
| Количество аварий на сетях коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловых сетях | ед./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях водоснабжения | ед./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях водоотведения | ед./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях электроснабжения | ед./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях газоснабжения | ед./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Перебои в снабжении потребителей коммунальным ресурсом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | Час/чел | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| водоснабжение | Час/чел | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| водоотведение | Час/чел | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| электроснабжение | Час/чел | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| газоснабжение | Час/чел | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| сбор и вывоз ТКО | Час/чел | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество часов предоставления коммунальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия (отопительный период) | Час/день | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| водоснабжение | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоотведение | Час/день | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| электроснабжение | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| газоснабжение | Час/день | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сбор и вывоз ТКО | Час/день | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |
| Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % |  | - | - | - | - | - | - |
| 7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |
| Удельный расход тепловой энергии на 1 м2 площади бюджетного учреждения | Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход электрической энергии на одного бюджетного работника | кВт/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход воды на одного бюджетного работника | м3/сут | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход воды на один индивидуальный жилой дом с учетом полива | м3/сут | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,75 | 0,6 | 0,55 | 0,5 |
| 8. Показатели воздействия на окружающую среду |
| Наличие экологических аварий (например, незапланированные выбросы) | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Капиталовложения в охрану окружающей среды | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и утилизации (захоронения) ТКО представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия * | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2022 - 2032г.г. | Первый этап | Расчетный срок |
|  |  |  | Нача ло | Окон чание |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 20272032гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения |
| 1.1 | Капитальный ремонт водонапорной башни с. Широково | Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжением | 01.2023 | 12.2023 | 500 | - | 500 | - | - | - | - |
| 1.2 | Текущий ремонт водонапорных башен с. Боровинок, д. Тони, п. Черемшанка | Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжением | 01.2022 | 12.2025 | 75 | - | 25 | 25 | 25 | - | - |
| 1.3 | Получение лицензии на пользование недрами | Повышение надежности и качества ресурсов | 01.2023 | 12.2023 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - |
| 1.4 | Приобретение резервных источников электроснабжения на водонапорные башни | Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжением | 01.2023 | 12.2023 | 180 | - | 180 | - | - | - | - |
| 1.5 | Оформление земли под водонапорными башнями | Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжением | 01.2023 | 12.2023 | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
| 1.6 | Организация зимнего водопровода по программе «Чистая вода» | Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжением | 01.2026 | 12.2032 | 2000 | - | - | - | - | 300 | 1700 |
| Итого в сфере водоснабжения |  |  | 3855 | - | 1830 | - | 25 | 300 | 1700 |
| 2. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения |
| 2.1 | Реконструкция сетей электроснабжения | Качественное и бесперебойное обеспечение | 01.2022 | 12.2032 | По проекту | По проекту | По проекту | По проекту | По проекту | По проекту | По проекту |
| 2.2 | Приобретение фонарей уличного освещения | Повышение надежности и качества ресурсов | 01.2023 | 12.2025 | 90 | - | 50 | 20 | 20 | - | - |
| 2.3 | Приобретение энергосберегающих ламп | Энергосбережение и энергетической эффективности | 01.2023 | 12.2025 | 45 | - | 15 | 15 | 15 | - | - |
| Итого в сфере электроснабжения |  |  | 135 | - | 65 | 35 | 35 | - | - |
| 3. Программа инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТКО |
| 3.1 | Оформление в собственность земли под площадки ТКО | Предотвращение загрязнения окружающей среды | 01.2023 | 12.2025 | 150 | - | 50 | 50 | 50 | - | - |
| 3.2 | Организация площадок ТКО | Предотвращение загрязнения окружающей среды | 01.2023 | 12.2025 | 3400 | - | 1100 | 1100 | 1200 | - | - |
| Итого в сфере захоронения (утилизации) ТКО |  |  | 3550 | - | 1150 | 1150 | 1250 | - | - |
| Всего мероприятия |  |  | 7540 | - | 3045 | 1185 | 1310 | 300 | 1700 |

Примечание: * - технические параметры и тип оборудования, объекта уточняются на стадии рабочего проектирования

** - стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов и укрупненным нормативам цены строительства на 2020 -2021 годы с учетом индексов-дефляторов. Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, объекта и составления проектно-сметной документации;

*** - без учета стоимости объектов, мощность которых требует уточнения

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы

| Наименование | Ед. изм. | Итого | Первый этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027- 2032гг. |
| Потребности в инвестициях |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 7540 | - | 3045 | 1185 | 1310 | - | - |
| За счет заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. | 7540 | - | 3045 | 1185 | 1310 | 300 | 1700 |

Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности Программы для населения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год | Первый этап | Второй этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 гг. |
| Тариф на услуги водоснабжения | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на услуги по электроснабжению | руб./кВт*ч | 0,819 | 0,861 | 0,91 | 0,95 | 0,997 | 1,046 | 1,097 | 1,151 |
| Тариф на услуги по газоснабжению | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на услуги вывоза ТКО | Руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 38 341 | 39 721 | 41 270 | 42 921 | 44 638 | 46 423 | 48 280 | 61 090 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги | руб./мес. | 3834,10 | 3972,10 | 4127,00 | 4292,10 | 4463,80 | 4642,30 | 4828,00 | 6109,00 |
| Население, проживающее в индивидуальных жилых домах |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе: | руб./мес. | 180,18 | 189,42 | 200,20 | 209,00 | 219,34 | 571,25 | 596,12 | 720,08 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение | руб./мес. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электроснабжение | руб./мес. | 180,18 | 189,42 | 200,20 | 209,00 | 219,34 | 230,12 | 241,34 | 253,22 |
| Газоснабжение | руб./мес. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывоз ТКО | руб./мес. | - | - | - | - | - | 341,13 | 354,78 | 466,86 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 0,43% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,45% | 1,12% | 1,13% | 1,04% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доступность | % | 95,3 | 95,2 | 95,1 | 95,1 | 95,0 | 87,7 | 87,6 | 88,2 |

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1 Реализация Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Широковского МО в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Администрация Широковского МО осуществляет управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

7.2. Ответственные лица за ходом реализации Программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Широковского МО.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального района Нижнеудинский в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

7.3. План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

План - график работ по реализации Программы представлен в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1 - План - график работ по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации Программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Расчетный срок |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027- 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения |
|  | Теплоснабжения нет |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения |
| 1 | Капитальный ремонт водонапорной башни с. Широково | - | Х | - | - | - | - |
| 2 | Текущий ремонт водонапорных башен с. Боровинок, д. Тони, п. Черемшанка | - | Х | Х | Х | - | - |
| 3 | Получение лицензии на пользование недрами | - | Х | - | - | - | - |
| 4 | Приобретение резервных источников электроснабжения на водонапорные башни | - | Х | - | - | - | - |
| 5 | Оформление земли под водонапорными башнями | - | Х | - | - | - | - |
| 6 | Организация зимнего водопровода по программе «Чистая вода» | - | - | - | - | Х | Х |
| Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения |
| 1 | Газоснабжения нет | - | - | - | - | - | - |
| Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения |
| 1 | Реконструкция сетей электроснабжения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Приобретение фонарей уличного освещения | - | Х | Х | Х | - | - |
| 3 | Приобретение энергосберегающих ламп | - | Х | Х | Х | - | - |
| Программа инвестиционных проектов в сфере захоронения (утилизации) ТКО |
| 1 | Оформление в собственность земли под площадки ТКО | - | Х | Х | Х | - | - |
| 2 | Организация площадок ТКО | - | Х | Х | Х | - | - |

7.4. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий Программы производится один раз в год на заседании коллегии Администрации с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

7.5. Порядок и сроки корректировки Программ

Программа разрабатывается сроком на 10 лет.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется ежегодно по предложению заказчика, разработчиков Программы.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организацией коммунального комплекса»;

Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

верификация данных;

анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации проводится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

# Text boxes

мастерские

котельная

Учебный корпус

МКОУ «Широковская СОШ»

спортзал